Руководство пользователя

6-ти клавишный ИК-контроллер специально разработан для управления многцветными управляемыми светодиодами - «Хамелеон». Его миниатюрные размеры облегчают монтаж. Он имеет широкие возможности работы с режимами светодиодной подсветки. Пульт дистанционного управления даст вашему домашнему декору возможности профессиональных продуктов.

I.Параметры

Рабочая температура: -20…+60ºС.

Питающее напряжение постоянного тока: 12 или 24 В.

Размеры контроллера: Д89хШ70хВ24 мм

Размеры упаковки: Д160хШ95хВ51 мм

Вес без упаковки: 150 г

Вес с упаковкой: 185 г

Выход: три транзистора CMOS с открытым стоком

Вид подключения: общий плюс

Максимальный ток нагрузки: 4 А по каждому цвету

II.Метод управления

Использован ручной и дистанционный ИК методы управления, функция каждой кнопки описана ниже:

On/off: выключатель

Mode: это главная функциональная кнопка. Нажмите однократно – один режим сменится другим

Brightness+<▲>: Увеличить яркость

Brightness-<▼>: Уменьшить яркость

Speed+<▲>: Увеличить скорость изменения цвета

Speed-<▼>: Уменьшить скорость изменения цвета

III.Таблица режимов

| № | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постоянный красный | Яркость подстраивается, скорость - нет |
| 2 | Постоянный синий | Яркость подстраивается, скорость - нет |
| 3 | Постоянный лиловый | Яркость подстраивается, скорость - нет |
| 4 | Постоянный зеленый | Яркость подстраивается, скорость - нет |
| 5 | Постоянный желтый | Яркость подстраивается, скорость - нет |
| 6 | Постоянный сине-зеленый | Яркость подстраивается, скорость - нет |
| 7 | Постоянный белый | Яркость подстраивается, скорость - нет |
| 8 | Три цвета, меняющиеся скачкообразно | Яркость и скорость подстраиваются |
| 9 | Семь цветов, меняющиеся скачкообразно | Яркость и скорость подстраиваются |
| 10 | Три цвета, меняющиеся плавно | Скорость подстраивается, яркость - нет |
| 11 | Семь цветов, меняющиеся плавно | Скорость подстраивается, яркость - нет |

IV.Информация по безопасности

1. Входное напряжение контроллера должно быть в соответствии с пунктом «Параметры», другое, более высокое напряжение может вывести его из строя.

2. 4-хпроводной кабель выхода контроллера нельзя подсоединять неправильно, т.к. может произойти короткое замыкание

3. Соединения контроллера со светодиодной подсветкой -  как показано на схеме.