Приложение

Таблица 1

Сериесные микроэлектродвигатели

| Тип двигателя | Номинальные данные |
| --- | --- |
|  | Напряжение В | Потребляемый ток, А | Ча стота вращения, об/мин | Мощность на валу, Вт | Масса, кг |
| МУ- 15 | 26 | 2,3 | 10000 | 15 | 0,65 |
| МУ-30 | 27 | 5 | 7500 | 40 | 0,6 |
| МУ-50 | 27 | 6 | 8500 | 75 | 0,9 |
| МУ- 100 | 27 | 13 | 7000 | 140 | 1,2 |
| МУ-100АП | 27 | 15 | 3500 | 177 | 1,4 |
| МУ-110 | 24 | 10 | 5000 | 5 | 0,33 |
| МУ- 102 А | 27 | 5 | 3500 | 68 | 1,4 |
| МУ- 120 | 24 | 1,5 | 5000 | 10 | 0,4 |
| МУ- 130 | 24 | 1,6 | 5500 | 15 | 0,46 |
| МУ-210 | 24 | 2,5 | 5500 | 25 | 0,5 |
| МУ-220 | 24 | 4,6 | 5500 | 50 | 0,7 |
| МУ-230 | 24 | 7,4 | 5500 | 75 | 0,8 |
| МУ-З10 | 24 | 4 | 5500 | 60 | 0,9 |
| МУ-320 | 24 | 7,9 | 5500 | 100 | 1,38 |
| МУ-330 | 24 | 11 | 5500 | 150 | 1,39 |
| МУ-410 | 24 | 16 | 5000 | 200 | 1,55 |
| МУ-420 | 24 | 21 | 5000 | 300 | 2,1 |
| МУ-430 | 24 | 29 | 5000 | 400 | 2,1 |
| Д-3 | 27 | 0,9 | 9000 | 8 | 0,37 |
| Д-7 (2Д-7,3-Д7) | 27 | 0,7 | 7000 | 8 | 0,53 |
| Д-55 | 27 | 4 | 4500 | 55 | 1,345 |
| Д-125 | 27 | 9 | 6000 | 125 | 1,3 |
| Д-150 | 24 | 8 | 15000 | 150 | 1,175 |
| Д-12ТФ | 27 | 3 | 12000 | 15 | 0,4 |
| Д-6ТР | 27 | 2 | 15000 | 10 | 0,4 |
| МС-160 | 27 | 0,7 | 160 | 24 | 0,344 |
| СД-7А | 27 | 0,7 | 7000 | 7 | 0,4 |

Таблица 2

Шунтовые микроэлектродвигатели

| Тип двигателя | Номинальные данные |
| --- | --- |
|  | Напряжение, В | Потребляемый ток, А | Частота вращения, об/ мин | Мощность на валу, Вт | Масса, кг |
| Д-1 | 27 | 0,6 | 2200 | 1,1 | 0,9 |
| Д-5 РА | 27 | 1,5 | 4100 | 4 | 0,47 |
| Д-15 | 27 | 2 | 6000 | 15 | 0,38 |
| Д-25-Т | 24 | 2 | 6000 | 25 | 0,81 |
| Д-25 А (Л) | 27 | 2,5 | 6000 | 25 | 0,7 |
| ДР-1,5Р | 27 | 1 | 150 | 15 . | 0,45 |
| ДРВ-5 | 27 | 1 | 10000 | 5 | 0,3 |
| ДРВ-8 | 27 | 1,4 | 10000 | 8 | 0,32 |
| ДРВ-20 | 27 | 2,5 | 10000 | 20 | 0,67 |
| МН-145 | 27 | 0,6 | 145 | 2,5 | 0,26 |
| МН-250 | 27 | 0,65 | 250 | 3 | 0,26 |
| МН-400 | 27 | 0,65 | 400 | 3 | 0,26 |
| СД-8 | 27 | 1,4 | 6000 | 8 | 0,5 |
| СЛ-240 | 22 | 2,5 | 4500 | 18,5 | 1,4 |

Таблица 3

Микроэлектродвигатели с возбуждением от постоянных магнитов

| Тип двигателя | Номинальные данные |
| --- | --- |
|  | Напряжение, В | Потребляемый ток, А | Частота вращения, об/мин | Мощность на валу, Вт | Масса, кг |
| ДП1-13 | 13,5 | 0,6 | 6500 | 2 | 0,055 |
| ДП1-13-ЦР | 13,5 | 0,5 | 7000 | 1,4 | 0,065 |
| ДП1-26 | 27 | 0,25 | 8200 | 1,8 | 0,055 |
| ДП2А-26-ЦР | 27 | 1,2 | 4300 | 13 | 0,3 |
| ДПЗ-26-ЦР | 27 | 1 | 6700 | 11 | 0,45 |
| ДП-11 (21; 31) | 27 | 0,4 | 7000 | — | 0,11 |
| ДП-12(22; 32) | 27 | 0,5 | 11000 | « — | 0,11 |
| ДП-13(23; 33) | 27 | 0,65 | 14000 | , — | 0,11 |
| ДПР- 12 | 27 | 12,0 | 8000 | 14 | 0,92 |
| ДП-4 | 3,5 | 0,8 | 2500 | — | 0,049 |
| ДП-10 | 3,5 | 0,8 | 2500 | — | 0,04 |
| ДП-12М | 3,5 | 0,8 | 2500 | — | 0,036 |
| ДП-13 | 3,5 | 0,8 | 2500 | — | 0,042 |
| ДПМ-20-Н1-01 | 29 | 0,075 | 9000 | 0,46 | 0,06 |
| » » 04 | 6 | 0,06 | 2000 | 0,36 | 0,06 |
| » » 06 | 27 | 0,15 | 9000 | 1,4 | 0,06 |
| » » 11 | 12 | 0,35 | 9000 | 1,4 | 0,06 |
| 1 » 12 | 12 | 0,3 | 6000 | 1,23 | 0,06 |
| » » 16 | 6 | 0,55 | 9000 | 0,93 | 0,06 |
| » » 17 | 6 | 0,5 | 6000 | 0,92 | 0,06 |
| » » 18 | 6 | 0,4 | 4500 | 0,7 | 0,06 |
| ДПМ-25-Н1-01 | 29 | 0,25 | 9000 | 3,2 | 0,12 |
| » » 03 | 12 | 0,6 | 6000 | 2,8 | 0,12 |
| » » 09 | 12 | 0,65 | 9000 | 3,2 | 0,12 |
| » » 10 | 12 , | 0,52 | 4500 | 2,3 | 0,12 |
| » » 13 | 6 | 1,1 | 9000 | 2,8 | 0,12 |
| » » 14 | 6 | 1,0 | 6000 | 2,7 | 0,12 |
| » » 15 | 6 | 0,9 | 4500 | 1,85 | 0,12 |
| ДПМ-30-Н1-01 | 29 | 0,5 | 9000 | 6,5 | 0,22 |
| » » 08 | 12 | 1,2 | 9000 | 6,5 | 0,22 |
| » » 09 | 12 | 1,2 | 6000 | 6,5 | 0,22 |
| » » 13 | 6 | 2,2 | 9000 | 5,5 | 0,22 |
| ДГШ-30-Н1-14 | 6 | 2,0 | 6000 | 5 | 0,22 |
| » » 15 | 6 | 1,8 | 4500 | 3,7 | 0,22 |
| ДПМ-35-Н1-01 | 27 | 1,3 | 3000 | 14,0 | 0,3 |
| » » 03 | 6 | 2 | 1800 | 4,25 | 0,3 |
| » » 04 | 27 | 1,1 | 6000 | 12,3 | 0,3 |
| » » 08 | 12 | 2,8 | 9000 | 14 | 0,3 |
| » » 09 | 12 | 2,2 | 6000 | 12,3 | 0,3 |
| » » 10А | 14 | 1,4 | 4500 | 9,25 | 0,3 |
| » » 13 | 6 | 3,8 | 9000 | 11,1 | 0,3 |
| ДМП-35-Н1-14 | 6 | 3,5 | 6000 | 9,85 | 0,3 |
| » » 15 | 6 | 2,8 | 4500 | 7,4 | 0,3 |
| ДПР-2-Н1-05 | 6 | 0,29 | 9000 | 0,9 | 0,036 |
| » » 06 | 6 | 0,3 | 6000 | 0,6 | 0,036 |
| » » 07 | 6 | 0,175 | 4500 | 0,45 | 0,036 |
| ЦПР-32-Н1-01 | 27 | 0,14 | 9000 | 1.8 | 0,08 |
| » » 05 | 12 | 0,3 | 9000 | 1,8 | 0,08 |
| » » 06 | 12 | 0,2 | 6000 | 1,21 | 0,08 |
| ДПР-42-Н1-01 | 27 | 0,29 | 9000 | 4,5 | 0,15 |
| ДПР-42-Н1-01 |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 3

| Тип двигателя | Номинальные данные |
| --- | --- |
|  | Напряжение, В | Потребляемый ток, А | Частота вращения, об/мин | Мощность на валу, Вт | Масса, кг |
| ДПР-42-Н1-05 | 12 | 0,66 | 9000 | 4,5 | 0,15 |
| » » 06 | 12 | 0,45 | 6000 | 3 | 0,15 |
| ДПР-52-Н1-01 | 27 | 0,53 | 9000 | 9 | 0,26 |
| » » 02 | 27 | 0,36 | 6000 | 6 | 0,26 |
| » » 05 | 12 | 1,2 | 9000 | 9 | 0,26 |
| » » 06 | 12 | 0,8 | 6000 | 6 | 0,26 |
| ДПР-62-Н1-01 | 27 | 1,0 | 9000 | 18 | 0,38 |
| » » 02 | 27 | 0,72 | 6000 | 12 | 0,38 |
| » » 05 | 12 | 2,4 | 9000 | 18 | 0,38 |
| » » 06 | 12 | 1,5 | 6000 | 12 | 0,38 |
| ДПР-72-Н1-02 | 27 | 1,35 | 6000 | 24 | 0,6 |
| » » 03 | 27 | 1,0 | 4500 | 18 | 0,6 |
| » » 06 | 12 | 3,0 | 6000 | 24 | 0,6 |
| Д-2Р | 27 | 0,63 | 7500 | 21 | 0,14 |
| Д-5 | 27 | 0,7 | 12000 | 5 | 0,2 |
| Д-43 | 28 - | 0,2 | 2500 | 2,6 | 0,44 |
| Д-50 | 28 | 1,6 | 4000 | 21 | 0,67 |
| Д-51А | 28 | 0,5 | 1900 | 7,7 | 0,5 |
| Д-52 | 28 | 0,35 | 2600 | 4 | 0,265 |
| Д-59 | 28 | 1,6 | 9000 | 22 | 0,68 |
| Д-60Б (В; Г) | 28 | 0,1 | 3300 | 1 | 0,115 |
| Д-61 | 15 | 0,2 | 4300 | 1 | 0,115 |
| Д-101 (28; 38) | 27 | 1,9 | 4100 | 21 | 0,65 |
| Д-106 | 27 | — | 5000 | 4 | 0,265 |
| Д-111 | 27 | 0,36 | 6300 | 4,2 | 0,3 |
| Д-117 | 27 | — | 4000 | 25 | 1 |
| Д-118 | 27 | 0,45 | 2200 | 5,2 | 0,3 |
| ДРВ-02Д | 3,5 | 0,35 | 4000 | 0,25 | 0,1 |
| ДРВ-05 | 27 | 0,7 | 10000 | 0,5 | 0,3 |
| ДРВ-3 | 27 | 1,1 | 10000 | 3,1 | 0,22 |
| ДМ-03-3 | 1,5 | 0,83 | 3000 | 0,3 | 0,07 |
| мкм | 6 | 0,09 | 10 | , — | 0,19 |
| мсв | 6 | 0,09 | 5 | — | 0,19 |
| мчм | 6 | 0,2 | 2 | — | 0,19 |
| ПДЗ-1,7 | 27 | 0,15 | 3500 | 1 | 0,14 |
| ПДЗ-5 | 27 | 0,45 | 6600 | 4,6 | 0,14 |
| ПДЗ-8 | 27 | 0,7 | 9000 | 7,2 | 0,11 |

Таблица 4

Отечественные микролитражные двигатели

| Марка двигателя | Способ зажигания | Диаметр цилиндра, мм | Ход поршня, мм | Рабочий объем цилиндра, см8 | Степень сжатия | Частота вращения, об/мин | Максимальная мощность, Вт | Масса без маховика, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МК-12С | Самовоспламенение | 15 | 14 | 2,47 | 12—20 | 6500—7000 | 150 | 0,145 |
| МК-12В | « | 15 | 14 | 2,47 | 12—20 | 6500—7000 | 170 | 0,149 |
| Ритм | « | 14 | 16 | 2,5 | 12—20 | 14000 | 200 | 0,158 |
| МД-25 (Метеор) | Калильная свеча | 15 | 14 | 2,47 | 8,5 | 14500 | 220 | 0,13 |
| МК-12К | Самовоспламенение | 15 | 14 | 2,47 | 12—20 | 6500—7000 | 260 | 0,128 |
| ОТМ-2,5 (Сокол) | « | 14,5 | 15 | 2,47 | 12—20 | 15000 | 170 | 0,15 |
| МД-5А (Комета) | Калильная свеча | 19 | 17 | 4,82 | 7—8 | 16000 | 370 | 0,225 |
| МД-5В | Самовоспламенение | 19 | 17 | 4,82 | 12—20 | 14000 | 255 | 0,24 |
| МКС- ЮЛ | Калильная свеча | 20 | 15,8 | 4,96 | 6,2 | 18000 | 515 | 0,186 |

Таблица 5

Рецепты топливных смесей для двигателей, %

|  | Для комп | сессионных двигателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Компоненты | универсальная смесь | с плохой компрессией | с хорошей компрессией | Для двигателей с калильным зажиганием |
| Легкое соляровое масло | — | — | 30 | — | — |
| Керосин | 25 | 30 | — | 45 | — |
| Метиловый спирт | — | — | — | — | 75 или 80 |
| Касторовое масло | 10 | 30 | — | 30 | 25 или 20 |
| Масло МК или МС | 15 | — | 28,5 | — | — |
| Этиловый (серный) эфир | 50 | 40 | 40 | 25 | — |
| Амилнитрит | — | — | 1,5 | — | — |

Таблица 6

Дисковые герметичные кадмиево-никелевые аккумуляторы

| Характеристика | Единица измерения | Д-0,06 | Д-0,1 | Д-0,25 | 7Д-0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭДС | В | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 9,45 |
| Емкость | А. ч | 0,06 | 0,1 | 0,25 | 0,1 |
| Ток разряда (номинальный) | мА | 6 | 10 | 25 | 10 |
| Ток заряда (номинальный) | мА | 6 | 10 | 25 | 10 |
| Время заряда | ч | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Масса | г | 4 | 7 | 16 | 55 |
| Диаметр | мм | 15,6 | 20 | 27 | 24 |
| Высота | мм | 6,4 | 6,9 | 10 | 62 |

Таблица 7

| Характеристика | Единица измерения | Тип аккумулятора |
| --- | --- | --- |
|  |  | А4 | НФ4 | НФ6 | Н7 | ЦНК-0,2 | ЦНК-0,45 | ЦНК-0,85 | КНГЦ-1Д | КНГЦ-3Д |
| ЭДС | В | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Емкость | А-ч | 0,1 | 0,22 | 0,42 | 1,4 | 0,2 | 0,45 | 0,85 | 1 | 3 |
| Ток разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номинальный) | мА | 200 | 3300 | 6300 | 1200 | 20 | 45 | 85 | 100 | 100 |
| Ток заряда (номи- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нальный) | мА | 10 | 22 | 42 | 140 | 20 | 45 | 80 | 100 | 300 |
| Время заряда | ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Длительность раз- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ряда | мин | 30 | 4 | 4 | 70 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 |
| Конечное напряже- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ние | В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диаметр | мм | 7 | 20 | 24 | 24 | 16 | 14 | 14 | 20 | 34 |
| Длина | мм | 77 | 33 | 49 | 77 | 24 | 50 | 96 | 60 | 62 |
| Масса | г | 15 | 41 | 89 | 130 | 15 | 23 | 41 | 55 | 174 |

Цилиндрические кадмиево-никелевые аккумуляторы

Таблица 8

Герметичные кадмиево-никелевые аккумуляторы прямоугольной формы

| Характеристика | Единица измерения | Тип аккумулятора |
| --- | --- | --- |
|  |  | КНГ-0,35Д | КНГ-0.7Д | НКГ-1.0Д | НКГ-3,5Д |
| ЭДС | В | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 13,5 |
| Емкость | А- ч | 0,35 | 0,7 | 1,2 | 3,5 |
| Ток разряда (номинальный) | мА | 35 | 70 | 200 | 350 |
| Длительность разряда | мин | 3600 | 3600 | 3600 | — |
| Конечное напряжение | В | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ток заряда (номинальный) | мА | 35 | 70 | 100 | 350 |
| Время заряда | ч | 15 | 25 | 15 | 15 |
| Масса | г | 21 | 31 | 61 | 200 |
| Высота | мм | 41 | 41 | 41 | 70 |
| Длина Ширина | мм мм | 15 10 | 25 12 | 35 14 | 45 20 |

Таблица 10

Значение   коэффициентов   полноты   площади мидельшпангоута для   различных   видов   судов

| Типы судов (кораблей) | Значение β |
| --- | --- |
|  | от | ДО |
| Линкоры | 0,95 | 1,00 |
| Крейсера | 0,72 | 1,00 |
| Эсминцы | 0,72 | 0,80 |
| Канонерские лодки | 0,88 | 0,90 |
| Большие пассажирские | 0,95 | 0,96 |
| Средние и малые пассажирские | 0,85 | 0,96 |
| Большие грузо-пассажирские | 0,95 | 0,98 |
| Большие грузовые | 0,95 | 0,98 |
| Средние грузовые | 0,96 | 0,98 |
| Речные пассажирские | 0,98 | 0,998 |
| Винтовые буксиры | 0,79 | 0,92 |
| Ледоколы | 0,80 | 0,83 |
| Рыболовные | 0,77 | 0,83 |
| Парусные грузовые | 0,70 | 0,94 |

Таблица 11

Таблица 9

Серебряно-цинковые аккумуляторы

|  |  |  |  |  |  | Заряд | Разряд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Габариты, мм | Масса с электролитом, г | Емкость при Ю ч разряда, А-ч | Ток 5 мин разряда, А | Напряжение, В | ток, А | время, ч | ток, А | номинальная емкость, А-ч |
| СЦС-0,5 | 24X12X47 | 24 | 0,85 | 2 | 1.5 | о,1 | 13 | 0,1 | 0,85 |
| СЦС-1,5 | 28X14X50 | 35 | 1,7 | 3,5 | 1,5 | 0,15 | 13 | 0,2 | 1,7 |
| СЦС-3 | 43X18X73 | 95 | 4,5 | 35 | 1,5 | 0,5 | 11 | 0,5 | 4,5 |
| СЦС-5 | 45X32X77 | 160 | 8 | 60 | 1,5 | 1 | 10 | 1 | 8 |
| СЦС-12 | 48X22X115 | 195 | 14 | 80 | 1,5 | 1,5 | 9,5 | 1,5 | 10 |
| СЦС-18 | 48X33X115 | 300 | 19 | 120 | 1,5 | 2 | 11,5 | 3 | 19 |
| СЦС-25 | 48X48X136 | 330 | 30 | 150 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | 30 |

Значения   коэффициентов   полноты   площади конструктивной ватерлинии для различных   типов судов

| Типы судов (кораблей) | Значение α |
| --- | --- |
|  | от | До |
| Линкоры | 0,70 | 0,98 |
| Крейсера | 0,60 | 0,72 |
| Эсминцы | 0,70 | 0,78 |
| Канонерские лодки | 0,70 | 0,72 |
| Большие пассажирские | 0,75 | 0,82 |
| Средние и малые пассажирские | 0,85 | 0,96 |
| Большие грузо-пассажирские | 0,84 | 0,87 |
| Большие грузовые | 0,80 | 0,85 |
| Средние грузовые | 0,82 | 0,86 |
| Речные пассажирские | 0,78 | 0,87 |
| Винтовые буксиры | 0,72 | 0,80 |
| Ледоколы - | 0,75 | 0,77 |
| Рыболовные | 0,76 | 0,81 |
| Парусные грузовые | 0,70 | 0,83 |

Таблица 12

Переводные коэффициенты от судна к модели

| Пересчитываемые величины | Переводной коэффициент от судна к модели | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Линейные размеры (длины, ширины, высота, осадка и др.) |  |  |
| Площадь |  |  |
| Масса, объем |  |  |
| Скорость хода |  |  |
| Число оборотов в минуту |  |  |

Таблица 13

Переводные   коэффициенты   линейных   масштабов

| Масштаб | λ | λ2 | λ3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/20 | 20 | 400 | 8000 | 4,47 |
| 1/25 | 25 | 625 | 15625 | 5 |
| 1/50 | 50 | 2500 | 125000 | 7,07 |
| 1/75 | 75 | 5625 | 421 900 | 8,66 |
| 1/100 | 100 | 10000 | 1 000 000 | 10,0 |
| 1/150 | 150 | 22500 | 3365000 | 12,25 |
| 1/200 | 200 | 40000 | 8 000 000 | 14,2 |
| 1/500 | 500 | 250 000 | 125000000 | 22,40 |

Таблица 14

Коэффициенты   для   перевода мер скорости

| М/С | км/ч | фт/с | ми л я/ ч | узлы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1= | 3,6 | 3,281 | 2,237 | 1,943 |
| 0,278 | =1= | 0,911 | 0,621 | 0,54 |
| 0,305 | 1,097 | =1= | 0,682 | 0,532 |
| 0,447 | 1,609 | 1,467 | =1= | 0,868 |
| 0,515 | 1,853 | 1,689 | 1,152 | =1= |

Таблица 15

Соотношение  некоторых английских   (футовых) мер длины с метрическими

| Единицы длины | Морская миля | Кабельтов | Метр | ярд | Фут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Морская миля | — | 10 | 1852 | 2026,66 | 6080 |
| Километр | 0,54 | 5,4 | 1000 | 1093,61 | 3280,83 |
| Кабельтов | 0,1 | — | 185,2 | 202,66 | 608 |
| Метр | 0,00054 | 0,0054 | — | 1,094 | 3,28 |
| Ярд | 0,000493 | 0,0049 | 0,9144 | — | 3 |
| Фут | 0,000164 | 0,00164 | 0,3048 | 0,333 | — |
| Дюйм | 0,0000137 | 0,000137 | 0,0254 | 0,0277 | 0,0833 |

ЛИТЕРАТУРА

Акимов  Р. Н.,  Дурицын  А. И.  Основы военно-морского дела,—М.: Воен-издат, 1961.

Белавин  Н.  И.,   Куплянский   В.   М.   Ракетное оружие   боевых   кораблей.—М.: Воениздат, 1961.

Квитницкий А. А. Надводные корабли — носители противолодочного оружия.—

М.: ДОСААФ, 1977.

Морозов   К.  В.   Артиллерийское и ракетное оружие.—  М.:  ДОСААФ,   1971, Невский  Н.   А,   Военно-морской флот,—М.: Воениздат, 1959. Осинов  Г,   П.  Юные корабелы.—М.: ДОСААФ, 1976. Павлов  А,   Н,   Постройка моделей кораблей,—М,: ДОСААФ, 1962.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3

Глава   I. Спортивные модели кораблей и судов	5

§ 1. Классификационные требования, предъявляемые к моделям	5

§ 2. Измерение площади парусов у моделей яхт	9

§ 3. Международная классификация моделей кораблей и судов	10

§ 4. Оснастка моделей яхт	12

§ 5. Организация и подготовка   соревнований	21

Глава II. Выбор главных размерений модели и создание теоретического чер
тежа	24

§ 6. Выбор главных размерений модели	24

§ 7. Создание теоретического чертежа	29

Глава   III. Технология изготовления моделей кораблей	37

§ 8. Материалы и их обработка	37

§ 9. Клеи, применяемые в судомоделировании	38

§ 10. Способы изготовления корпусов моделей	41

§11. Окраска моделей	49

Глава   IV. Расчет,  изготовление и подбор гребного винта к модели корабля 53

§ 12. Что надо знать о гребном винте?	53
§ 13. Основные элементы и геометрические соотношения гребного винта 58
§ 14. Примерный, расчет гребных винтов - 61

§ 15. Технология изготовления гребных винтов	63

§ 16. Определение шага гребного винта	69

§ 17. Подбор гребного винта к модели	70

Глава V. Двигатели и источники тока для моделей   кораблей	72

§ 18. Простейшие   двигатели	72

§ 19. Электродвигатели	74

§ 20. Двигатели внутреннего  сгорания	79

§ 21, Топливные смеси                                                        	83

§ 22. Редукторы                 	84

§ 23. Источники тока для моделей кораблей	94

Глава  VI. Вооружение корабля и приборы кораблевождения	105

§ 24. Артиллерийское вооружение	105

§ 25. Ракетное оружие боевых   кораблей	111

§ 26. Торпедное вооружение	118

§ 27. Минное оружие	119

§ 28. Средства борьбы с подводными   лодками	121

§ 29. Средства наблюдения и связи	125

§ 30. Штурманское вооружение	127

Приложение	131

Литература	140